## Slide 1: 中断
杨帆

## Slide 2: 内容
中断的概念
中断的工作过程
GPIO口中断
示例程序
作业

## Slide 3: 一、中断的概念
中断的概念
中断是指单片机运行过程中，出现某些意外情况需CPU干预时，CPU能自动停止正在运行的程序并转入处理新情况的程序，处理完毕后又返回原被暂停的程序继续运行

## Slide 4: 一、中断的概念
中断的应用场景举例
  GPIO 输入状态的检测：如果没有 GPIO 中断， CPU 必须不断通过读取 GPIO 引脚状态来知道目前的输入是什么，也即轮询方式。有了 GPIO 中断， CPU 就可以解放出来，执行其他更重要的任务，或是进入休眠状态， 直到 GPIO 中断信号产生时再唤醒 CPU 去对 GPIO 输入状态的改变做出响应
  利用定时器中断实现延时：之前章节中我们需要延时的话，都是通过执行一个空循环来实现的，这种方式无疑是对 CPU 资源的“浪费”。而有了定时器中断， 我们就可以给定时器设定一个固定的时间间隔，在到达设定时间之后通知 CPU 进入定时器中断。 这就像一个倒计时的闹钟一样，在闹钟响起之前， CPU无需消耗资源

## Slide 5: 二、中断的工作过程
（1）中断事件发生
（2）中断标志位被置位
（3）CPU响应中断
（4）执行中断服务函数

## Slide 6: 二、中断的工作过程
（1）中断事件的发生
中断事件的发生是一个中断的起点。中断事件指的是可以导致 CPU 进入中断的外部事件， MSP430 中有许多外设可以产生中断事件，例如串口、 GPIO、定时器、 ADC 等等

## Slide 7: 二、中断的工作过程
（2）中断标志位被置位
  当中断事件被单片机探测到后，对应的中断标志位（interrupt flag，IFG）就会被自动置位
  置位之后除非进行复位，否则中断标志位会一直保持置位状态。有些中断标志位可以自动复位，有些需要手动复位。

## Slide 8: 二、中断的工作过程
中断如何到达CPU
  IFG被置位后，必须将对应的中断使能位（Interrupt enable bits，IE）打开，CPU才能收到中断信号
中断使能
  个体中断使能（IE）：分开关，对应各类中断
  全局中断使能（GIE）：总开关

## Slide 9: 二、中断的工作过程

## Slide 10: 二、中断的工作过程
（3）CPU响应中断
  CPU接收到中断信号后，会暂停正在执行的工作，保存现场，并执行中断服务函数（interrupt service routine，ISR）
  保存现场包括：保存当前程序计数器（PC）的值，保存状态寄存器（SR）的值，全局中断使能禁用等操作

## Slide 11: 二、中断的工作过程

## Slide 12: 二、中断的工作过程
执行中断服务函数
由用户编写，单片机在中断时执行什么任务

## Slide 13: 二、中断的工作过程

## Slide 14: 二、中断的工作过程
中断优先级
  如果多个中断同时触发，430响应优先级高的中断
  如果430已经在一个中断里，就不能再进入另一个中断，因为430进入中断时会自动关闭GIE

## Slide 15: 二、中断的工作过程
中断向量表
  中断来源
  中断标志位
  中断性质：能否被关闭（GIE）
  中断向量的地址
  中断优先级
中断向量：中断服务程序的入口地址

## Slide 16: 二、中断的工作过程

## Slide 17: 二、 GPIO口中断
Grouped interrupt
  多个中断源共用一个中断向量入口
  P1.0-P1.7共用P1中断这一个入口
  P1IFG寄存器分别对应P1.0-P1.7，当某个引脚出现中断事件时，P1IFG.x就会被置位
  退出中断服务函数前，需手动将P1IFG.x复位

## Slide 18: 三、GPIO口中断
相关寄存器
  PxIE 中断使能寄存器，1表示能，0表示不能
  PxIES 中断触发沿选择寄存器，1下降沿，0上升沿
  PxIFG 中断标志寄存器，1有中断，0无中断

## Slide 19: 三、GPIO口中断
如何写一个带有中断的程序
  配置外设中和中断有关的寄存器，例如 I/O 口中断是上升沿触发还是下降沿触发， 定时器中断的计数方式和定时值等等
  依照中断服务函数的模板写中断服务函数，添加中断后要干什么的代码
  使能外设的中断，使能全局中断（GIE）
  一旦中断发生， CPU 停下主函数中的任务，并标记位置，进入中断服务函数，执行完中断服务函数之后回到主函数标记位置处继续运行

## Slide 20: 三、GPIO口中断
中断服务函数
  预编译指令：不同的编译器有不同的书写格式，这部分不能改变
  服务函数内容：用户自己编写的内容

## Slide 21: 四、示例程序
利用中断读取 MSP430G2 LaunchPad 上按键 S2 的状态，并根据该状态控制绿色 LED 灯。 每按下S2一次， LED 改变一次亮灭状态

## Slide 22: 四、示例程序
初始化

## Slide 23: 中断服务函数

## Slide 24: 五、作业
通过外接矩阵键盘的方式控制LED1和LED2的亮灭。在矩阵键盘上任选两个按键A和B通过中断的方式分别控制LED1和LED2，每按A或者B一次，对应的LED亮灭状态翻转一次。

## Slide 25: 矩阵键盘
4条行线和4条列线分别连接到不同的IO口
初始时，4条行线设置为上拉输入，4条列线设置为输出低电平
当有按键按下时，对应的行线变为低电平

## Slide 26: 思考题
在刚才的实验中，大家有没有发现当按键按下或者抬起时，LED会出现短暂的快速亮灭现象。这个现象是由于按键的抖动引起的，大家可以思考下如何消除抖动呢？
按键抖动
持续时间一般在10ms之内

## Slide 27: 消抖思路
采用延时方式解决问题
  读引脚，若为低电平，则延时10ms
  再读引脚，若仍为低电平，则说明进入稳定状态