## Slide 1: 串口
杨帆

## Slide 2: 并行通信
把一个字节的数据在同一时刻传输出去，优点是速度快，但要占用多个I/O口

## Slide 3: 串行通信
通过移位寄存器把所有位的数据通过一根信号线依次传输出去。所需的I/O口少，目前，速度也很快，且应用更广泛，例如sata、usb等

## Slide 4
常见的串行通信协议：UART、I2C、SPI
数据传送速率用波特率来表示，即每秒钟传送的二进制位数。
  例如数据传送速率为120字符/秒，而每一个字符为10位（1个起始位，7个数据位，1个校验位，1个结束位），则其传送的波特率为10×120＝1200字符/秒＝1200波特。

## Slide 5: 同步
同步：发送和接收方拥有共同的时钟信号，由主机提供给从机，例如SPI和I2C

## Slide 6: 异步
异步：发送和接收方不使用公共的参考时钟，但必须使用相同的波特率，例如UART

## Slide 7: 数据传送方式
单工、双工、半双工

## Slide 9: UART
UART（Universal Asynchronous Receiver/Transmitter）：通用异步收发器，一般称为串口。UART有两根数据线，发送Tx和接收Rx，可以实现全双工通信。
交叉连接

## Slide 10: UART帧格式
起始位：先发出一个逻辑”0”信号，表示传输字符的开始。 数据位：可以是5~8位逻辑”0”或”1”。如ASCII码（7位），扩展BCD码（8位）。小端传输 校验位：数据位加上这一位后，使得“1”的位数应为偶数(偶校验)或奇数(奇校验) 停止位：它是一个字符数据的结束标志。可以是1位、1.5位、2位的高电平。 空闲位：处于逻辑“1”状态，表示当前线路上没有资料传送。

## Slide 11: USCI模块
UART实现
  配置初始化参数
  将要发送的数据写入发送缓冲区TXBUF，或是从接收缓冲区RXBUF中读取收到的数据

## Slide 12: USCI_A UART初始化
UCAxCTL0：
配置数据帧格式

## Slide 13
UCAxCTL1：
时钟选择

## Slide 14
波特率设置

## Slide 18: 收发数据

## Slide 19: 串口编程
设置系统时钟
选择管脚复用模式：PxSEL和PxSEL2
设置帧格式： UCAxCTL0
选择时钟： UCAxCTL1
设置波特率：UCAxBR0、 UCAxBR1和UCAxMCTL
开启串口通信：UCAxCTL1
打开串口中断：IE2
打开全局中断：GIE
中断服务函数：完成应有的操作

## Slide 20: 例子

## Slide 21
在串口监视软件中
设置相应参数

## Slide 22: 编写程序

## Slide 23: 作业
编写接收程序和发送程序，当开发板串口接收到PC机发来的字符“1”时，点亮LED1，并向PC机发送“LED_ON”；当当开发板串口接收到PC机发来的字符“0”时，熄灭LED1，并向PC机发送“LED_OFF”；当收到其它字符时，翻转LED1状态，并向PC机发送“LED_ON”或者“LED_OFF”，表明LED1当前的状态。